## Slide 1: On est au troisième millénaire, et on a certainement une intuition sur l’ordinateur, mais peut-être on n’a pas d’idée précise sur son architecture
1ère année Génie Informatique – EHTP
Structure et Fonctionnement des
Ordinateurs
Pour la filière :

## Slide 2: Plan
Composants d’un PC
Première partie
  Qu’entend-t-on par architecture ?
  Historique
  Représentation de l’information
Deuxième partie
  Le microprocesseur
  La mémoire
  Les interruptions
TP : Découverte d’un PC

## Slide 3: Que connaissez-vous ?
PC
Le socket
Le chipset
Le BIOS
L’horloge
Les ports de connexion
Bus ISA
Bus processeur
Bus IDE
Bus PCI
Bus AGP
Bus FireWire
Bus SCSI
Bus USB
Câble SCSI
SATA
Bus PCIe
ROM
RAM

## Slide 4: Composants d’un PC
Le terme PC (Personal Computer) a été introduit en 1981 lorsque la firme IBM (Internal Business Machines) a commercialisé pour la première fois un ordinateur personnel destiné à une utilisation familiale.
Depuis, les domaines d’application du PC ont énormément évolué :
  La gestion et le suivi (Production, RH, Comptabilité, …)
  Le traitement de l’image et la vidéo (Multimédia)
  ….
> Définition

## Slide 5: Composants d’un PC
Le PC est défini par une architecture minimale laissant la liberté à chacun de rajouter les périphériques d’entrées/sorties nécessaires à l’utilisation visée, qu’elle soit familiale ou professionnelle.
Un PC est composé par une unité centrale associée à des périphériques (clavier, souris, moniteur, haut parleur, …)
> Définition

## Slide 6: Composants d’un PC
Elle est composée principalement par :
  La carte mère
  Le microprocesseur
  La mémoire
  La carte vidéo
  Les périphériques internes de stockage
1. L’unité centrale

## Slide 7: Composants d’un PC
La carte mère est l'un des éléments essentiels d'un ordinateur,
Elle assure la connexion physique des différents composants (processeur, mémoire, carte d'entrées/sorties, ...) par l’intermédiaire de différents bus.
1. L’unité centrale > 1. La carte mère

## Slide 8: Composants d’un PC
Un bus est un ensemble de fils qui assure la transmission de l’information
On retrouve trois types de bus véhiculant des informations en parallèle :
  un bus de données
  un bus d'adresses
  un bus de commande (ou contrôle)
1. L’unité centrale > 1. La carte mère (BUS)

## Slide 9: Composants d’un PC
1. Bus de données :
Il permet de véhiculer des données du microprocesseur vers un composant et vice versa.
Il est bidirectionnel
Le nombre de fils de ce bus varie suivant les microprocesseurs (8 / 16 / 32 / 64 bits).
1. L’unité centrale > 1. La carte mère (BUS)

## Slide 10: Composants d’un PC
2. Bus des adresses :
La mémoire est composée de nombreuses cases mémoires, et chaque case est repérée par une adresse, que le microprocesseur met sur le bus des adresses lorsqu’il veut, par exemple, lire une case.
La case mémoire reconnaît alors son adresse et met sur le bus de données son contenu.
1. L’unité centrale > 1. La carte mère (BUS)

## Slide 11: Composants d’un PC
  3. Bus de commande (ou contrôle) :
  Constitué par quelques conducteurs qui assurent la synchronisation des flux d'informations sur les bus des données et des adresses.
  Dans le cas précédent, la cellule mémoire doit savoir à quel instant elle doit mettre son contenu sur le bus données.
  Pour cela, le microprocesseur possède deux broches :
   Une broche appelée Read (RD) qu'il met à 0 (0v) pour la lecture (la mémoire met le contenu de la cellule dans le bus de données).
  Une broche appelée Read (WR) qu'il met à 0 (0v) pour l’écriture (la mémoire met le contenu du bus de données dans la cellule).
1. L’unité centrale > 1. La carte mère (BUS)

## Slide 12: Composants d’un PC
1. L’unité centrale > 1. La carte mère (BUS)

## Slide 13: Composants d’un PC
On retrouve toujours sur une carte mère :
  Le chipset
  Le BIOS
  L’horloge
  Les ports de connexion
  Le socket
1. L’unité centrale > 1. La carte mère
ASUS A7N8X

## Slide 14: Composants d’un PC
c’est une interface chargée de gérer la communication entre le microprocesseur et les périphériques.
Elle gère tous les flux de données entre les composants de l’ordinateur.
C’est le lien entre les différents bus de la carte mère.
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 1. Le chipset

## Slide 15: Composants d’un PC
Dans ce schéma le chipset est composé par deux composants baptisés Pont Nord et Pont Sud :
  Le Pont Nord interface le CPU avec les périphériques rapides (mémoire et carte graphique) nécessitant une bande passante élevée,
  Le Pont Sud interface le CPU avec les périphériques lents (Disque dur, CDROM, Disquette, Réseau, …).
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 1. Le chipset

## Slide 16: Composants d’un PC
: Chipset (Pont Nord et Pont Sud)
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 1. Le chipset

## Slide 17: Composants d’un PC
BIOS : Basic Input Ouput System
Il permet au PC de booter (démarrer) et d'initialiser les périphériques avant de passer le relais au système d'exploitation (Windows, Linux...)
Il est sauvegardé dans une mémoire morte effaçable et reprogrammable EEPROM : Electically Erasable Programmable ROM
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 2. Le BIOS

## Slide 18: Composants d’un PC
: BIOS
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 2. Le BIOS

## Slide 19: Composants d’un PC
Elle permet de cadencer le traitement des instructions par le microprocesseur ou la transmission des informations sur les différents bus.
Elle est constituée d'un cristal qui, en vibrant, donne des impulsions afin de cadencer le système.
On appelle fréquence d'horloge le nombre de vibrations du cristal par seconde.
Plus la fréquence est élevée, plus le système pourra traiter d'informations. Cette fréquence se mesure en MHz : 1 MHz équivaut à 1 million d'opérations par seconde.
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 3. L’horloge

## Slide 20: Composants d’un PC
Les ports de connexion :
  Ils permettent de connecter des périphériques sur les différents bus de la carte mère
  Il existe des ports
    « internes » pour connecter des cartes d’extension (PCI, ISA, AGP) ou des périphériques de stockage (SCSI, IDE, Serial ATA)
    « externes » pour connecter d’autres périphériques (série, parallèle, USB, FireWire, …)
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 4. Les ports de connexion

## Slide 21: Composants d’un PC
Les ports de connexion sont présentés par différents bus chargés de transporter les informations entre le microprocesseur et la mémoire ou les périphériques :
  Bus processeur
  Bus IDE
  Bus PCI
  Bus AGP
  Bus ISA
  Bus SCSI
  Bus USB
  Bus FireWire
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 4. Les ports de connexion

## Slide 22: Composants d’un PC
Bus processeur :
  Appelé aussi bus système ou FSB (Front Side Bus)
  Il relie le microprocesseur au pont nord puis à la mémoire
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 4. Les ports de connexion

## Slide 23: Composants d’un PC
Bus IDE (Integrated Drive Electronics) :
  Il permet de relier au maximum 2 périphériques de stockage interne par canal (disque dur ou lecteur DVDROM/CDROM)
  Lorsque 2 périphériques sont reliés sur le même canal, un doit être le maître (prioritaire sur la prise du bus) et l’autre l’esclave.
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 4. Les ports de connexion

## Slide 24: Composants d’un PC
: Connecteur IDE
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 4. Les ports de connexion

## Slide 25: Composants d’un PC
Bus PCI (Peripheral Component Interconnect) :
  Il a été créé en 1991 par Intel. Il permet de connecter des périphériques internes.
  C’est le premier bus à avoir unifier l’interconnexion des systèmes d’entrée/sortie sur un PC et à introduire le système plug-and-play.
  Il autorise aussi le DMA (Direct Memory Access : avant le microprocesseur était le seul qui peut modifier l’état de la mémoire).
  C’est un bus de 32 bits. Et on retrouve une révision du bus PCI sur les cartes mères de serveur ayant une largeur de bus de 64 bits et une fréquence de 133 MHz.
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 4. Les ports de connexion

## Slide 26: Composants d’un PC
: Connecteur PCI
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 4. Les ports de connexion

## Slide 27: Composants d’un PC
Bus ISA (Industry Standard Architecture) :
  C’est l’ancêtre du bus PCI (On ne le retrouve plus sur les nouvelles générations de cartes mères).
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 4. Les ports de connexion

## Slide 28: Composants d’un PC
Bus AGP (Accelered Graphic Port) :
  Il a été créé en 1997 lors de l’explosion de l’utilisation des cartes 3D qui nécessitent toujours plus de bandes passantes pour obtenir des rendus très réalistes.
  C’est une amélioration du bus PCI. Il autorise en plus le DIME (DIrect Memory Execution) qui permet au microprocesseur graphique de travailler directement avec les données contenues dans la RAM sans passer par le microprocesseur à l’instar d’un DMA.
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 4. Les ports de connexion

## Slide 29: Composants d’un PC
: Connecteur AGP
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 4. Les ports de connexion

## Slide 30: Composants d’un PC
Bus SCSI (Small Computer System Interface) :
  C’est une interface concurrente à l’IDE qui présente l’avantage de pouvoir connecter plus de périphériques pour des débits supérieurs
  Son coût reste très élevé, et elle est utilisée pour les serveurs.
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 4. Les ports de connexion

## Slide 31: Composants d’un PC
Câble SCSI
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 4. Les ports de connexion

## Slide 32: Composants d’un PC
Bus USB (Universal Serial Bus) :
  c’est un bus d’entrée/sortie plug-and-play série
  Dans sa deuxième révision (USB 2.0), il atteint un débit de 60 Mo/s
  Un de ces avantages est de pouvoir connecter théoriquement 127 périphériques
  Il supporte de plus le hot plug-and-play
    (Plug-and-play : connexion ou déconnexion de périphériques alors que le PC fonctionne).
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 4. Les ports de connexion

## Slide 33: Composants d’un PC
: Connecteurs Externes (USB, …)
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 4. Les ports de connexion

## Slide 34: Composants d’un PC
Bus FireWire :
  c’est un bus SCSI série.
  Il permet de connecter jusqu’à 63 périphériques à des débits très élevés (100 à 400 Mo/s)
  Ces applications sont tournées vers la transmission de vidéos numériques.
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 4. Les ports de connexion

## Slide 35: Composants d’un PC
: Connecteurs Externes (FireWire, …)
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 4. Les ports de connexion

## Slide 36: Composants d’un PC
Liaison pont nord/pont sud :
  ses caractéristiques dépendent du chipset utilisé
  Chaque fabricant a en effet développé une solution propriétaire pour connecter les deux composants de leur chipset :
    Pour Intel, c’est Intel Hub Architecture (IHA) dont les débits atteignent 533 Mo/s
    Pour Nvidia (en collaboration avec AMD), c’est l’HyperTransport qui atteint des débits de 800 Mo/s.
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 4. Les ports de connexion

## Slide 37: Composants d’un PC
Remarques :
  Tous les bus « internes » (PCI, IDE, AGP) vont être amenés à disparaître très rapidement et seront remplacés par des bus série :
    Le Serial Ata (SATA), remplaçant du bus IDE, présente des débits de 150 Mo/s qui passeront bientôt à un débit plus que 600 Mo/s.
    Il permet de connecter des disques durs ou des lecteurs optiques.
    PCI Express (PCIe), remplaçant des bus PCI et AGP, permet d’atteindre des débits de 250 Mo/s dans sa version de base qui peuvent monter jusqu’à 8 Go/s dans sa version x16 destinée à des périphériques nécessitant des bandes passantes très élevées (application graphique).
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 4. Les ports de connexion

## Slide 38: Composants d’un PC
Remarques :
  Les bus de connexions filaires tendent à être remplacés par des systèmes de communications sans fils. A l’heure actuelle, il existe :
    le Bluetooth qui offre actuellement un débit de 1 Mb/s pour une portée d’une dizaine de mètre et qui va servir à connecter des périphériques nécessitant des bandes passantes faibles (clavier, souris, etc…).
    le WIFI (WIreless FIdelity Network) qui permet de connecter des ordinateurs en réseau. La dernière révision permet des débits supérieure à 54 Mb/s.
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 4. Les ports de connexion

## Slide 39: Composants d’un PC
Le socket : c’est le nom du connecteur destiné au microprocesseur
Il détermine le type de microprocesseur que l’on peut connecter.
1. L’unité centrale > 1. La carte mère > 5. Le socket
: Socket

## Slide 40: Composants d’un PC
Le microprocesseur est bien entendu l’élément essentiel du PC (son cerveau)
C’est son « cerveau »
A l’heure actuelle, le marché des microprocesseurs pour PC est dominé par deux principaux constructeurs :
  Intel
  AMD
1. L’unité centrale > 2. Le microprocesseur

## Slide 41: Composants d’un PC
Elle contient les instructions ou les programmes en cours d’exécution et les données associées à ce programme.
Physiquement, elle se décompose souvent en :
  une mémoire morte ( ROM = Read Only Memory ) chargée de stocker le programme. C’est une mémoire à lecture seule.
  une mémoire vive ( RAM = Random Access Memory ) chargée de stocker les données intermédiaires ou les résultats de calculs. On peut lire ou écrire des données dedans, ces données sont perdues à la mise hors tension.
Remarque :
  Les disques durs, disquettes, CDROM, etc… sont des périphériques de stockage et sont considérés comme des mémoires secondaires.
1. L’unité centrale > 3. La mémoire

## Slide 42: Composants d’un PC
Le rôle de la carte graphique est de convertir les données numériques à afficher en un signal compréhensible par un écran
Alors qu'à ses débuts, la carte vidéo se chargeait uniquement d'afficher une simple image formée de points colorées (pixel), les derniers modèles apparus se chargent d'afficher des images en 3D d'une grande complexité.
1. L’unité centrale > 4. La carte vidéo

## Slide 43: Composants d’un PC
C’est donc un système à microprocesseur à elle seule, qui est composée par :
  Un GPU (Graphics Processor Unit)
  De la mémoire vidéo
  D’un dispositif de conversion analogique numérique : RAMDAC
  D’entrées/sorties vidéo
1. L’unité centrale > 4. La carte vidéo

## Slide 44: Composants d’un PC
Ce sont les périphériques de type mémoire de masse. On les appelle ainsi pour leur grande capacité de stockage permanent
Ce sont principalement des périphériques utilisant des supports magnétiques (disque dur) ou optiques (CDROM, DVDROM).
Ils sont dotés d’un contrôleur permettant de les faire dialoguer avec le microprocesseur, et actuellement, les plus répandus sont l’IDE et le SCSI
1. L’unité centrale > 5. Les périphériques internes de stockage

## Slide 45: Composants d’un PC
Le SCSI Vs IDE :
  SCSI présente des débits plus importants que l’IDE (160Mo/s contre 133Mo/s)
  SCSI permet de connecter plus de périphériques sur le même contrôleur que l’IDE (7 contre 2)
A l’heure actuelle, ces deux types de contrôleur sont en fin de vie et sont progressivement remplacés par des contrôleur de type Serial ATA (SATA), ce sont des contrôleurs série dérivés de l’interface IDE qui vont permettent d’atteindre des débits de 600 Mo/s.
1. L’unité centrale > 5. Les périphériques internes de stockage

## Slide 46: Composants d’un PC
1. L’unité centrale > 6. Autres composants

## Slide 47: Composants d’un PC
Parmi les périphériques d’un PC :
2. Les autres périphériques d’un PC